HAR DU PROBLEM MED ATT VATTNET I DUSCHEN RINNER AV LÅNGSAMT?

Detta problem kan oftast åtgärdas genom att golvbrunnen rengörs ordentligt. Se bifogad manual. Det är viktigt att rengöring av golvbrunnen sker kontinuerligt då det annars finns risk för vattenskador.

Mvh Styrelsen

Instruktion – rensning av duschbrunn

| 1 | Öppna locket på avloppsbrunnen genom att lyfta det med en skruvmejsel |
| --- | --- |
| 2 | Ta bort eventuell smuts. I brunnen finns sex stycken skruvar. Dessa måste lossas för att kunna göra rent ordentligt. |
| 3 | Lossa alla sex skruvarna med en stjärnskruvmejsel (kryss) |
| 4 | Då brunnen kan vara mindre trevlig så använd en plastpåse eller liknande som skydd om handen. Lyft på den undre delen av brunnen genom att ta tag och lyfta den i centerhålet (hela ”innanmätet” ska lyftas upp). |
| 5 | Ta upp eventuella hårrester och annat skräp ur brunnen och släng detta i toaletten. Spola rent med duschslangen. |
| 6 | Sätt tillbaka mittenkonsolen, se till att få skruvhålen rätt. Skruva tillbaka ALLA sex skruvarna lagom hårt. |
| 7 | Sätt tillbaka brunnslocket. |